МОДУЛЯТОР ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ

Мамедов Л.К., главный конструктор ОАО  НИИ «САПФИР»

Модулятор в радиотехнике, устройство, осуществляющее модуляцию — управление параметрами высокочастотного переносчика информации в соответствии с электрическими сигналами передаваемого сообщения. Переносчиком информации обычно служат гармонические колебания или волны с частотой (несущей или поднесущей) ~ 104—1015 Гц. В зависимости от того, какой параметр колебаний или волн изменяется, различают амплитудную, частотную, фазовую или смешанную (при однополосной передаче) модуляцию колебаний. Часто в функцию модуляции входит усиление модулирующих колебаний. Непременное требование к модуляции состоит в том, что модулирующее колебание должно изменяться во времени медленнее модулируемого. Поэтому в любом модуляторе сочетаются взаимодействующие цепи модулируемых колебаний или волн с цепями модулирующего сигнала более низкой частоты.

Задача, поставленная перед нами, состояла в том, чтобы разработать схему модулятора промежуточной частоты со следующими характеристиками:

- Частота сигнала на входе равна 21.4МГц, уровнем от 1 мкВ до 1 В;

- Сигнал на выходе модулятора ПЧ частотой 2.25МГц уровнем в пределах от 0.95 до 1.00 В;

- Постоянная времени срабатывания автоматической регулировки уровня выходного сигнала должна находиться в пределах от 30 до 40 мкс.

- Обмен данными с модулятором по промышленному интерфейсу RS-485/RS-422;

- Частота обработки сигнала не менее 150 МГц;

- Напряжение питания модулятора + 24 В;

- Потребляемая мощность в активном режиме работы не более 24 Вт;

- Модулятор ПЧ должен обеспечивать устойчивую круглосуточную работу при изменении температуры среды  от  -40 до + 500 С;

Учитывая изложенные требования в качестве управляющего устройства, используем DSP процессор, т.к. микроконтроллеры не обеспечивают тактовую частоту 150 МГц и обработку сигнала – фильтрацию по низкой частоте. Многократная запись/стирание (корректировки) программы в процессоре осуществляется с помощью электрически перезаписываемой памяти. Для управления постоянной времени срабатывания в схему включен усилитель с программируемым коэффициентом усиления. Функцию преобразования сигнала высокой частоты с усилителя в цифровой для обработки в DSP процессоре осуществляет цифровой приемник. Цифровой приемник должен управлять коэффициентами деления синтезаторов. На синтезаторах формируется частота, разница с высокой частотой от генератора высокочастотного сигнала и будет формировать промежуточную частоту. Для преобразования цифровой последовательности в аналоговый сигнал на выходе модулятора в схему включен цифроаналоговый преобразователь. Структурная схема модулятора промежуточной частоты представлена на рис. 1.

На российском рынке элементов наиболее распространены цифровые сигнальные процессоры компаний  ANALOG DEVICES и TEXAS INSTRUMENTS. При выборе процессора учитывались параметры, наличие русскоязычной документации, поставка Demo версии для изучения среды программирования и возможность написания программы как на языке низкого (аппаратного) Assembler, так и на языке высокого С++ уровня.

Рассматривая множество процессоров, представленных на сайтах этих компаний, выбор (не в последнюю очередь за счет наличия полного описания процессора и высокого уровня оказываемых технических консультаций представителями компании) был сделан в пользу ADSP2191M семейства ADSP-2100 фирмы  ANALOG DEVICES.

Цифровые сигнальные процессоры семейства ADSP-2191M – это высокопроизводительные 16-разрядные процессоры, предназначенные для использования в системах связи, измерительных приборах, в системах обработки речи и т.д.. Ядро этих процессоров совместимо с ядром процессоров семейства ADSP-2100, но имеет ряд дополнительных функций.

Рис. 1. Структурная схема модулятора промежуточной частоты

- Вместе с ядром ADSP-2191 на кристалл добавлены периферийные устройства, то есть формируется целостная “система-на-кристалле”. К ним относятся: статическая оперативная память (Static Random-Access Memory – SRAM или СОЗУ), интегрированные периферийные устройства ввода-ввывода (Input/Output – I/O), таймер и контроллер прерываний. Характеристики процессора ADSP2191M приведены на сайте www.analog.com.

- Основными параметрами памяти (EEPROM) является объем и количество циклов записи/стирания. Учитывая эти критерии и наличие последовательного периферийного порта, выбор остановлен на EEPROM компании Atmel. Загрузка процессора происходит  в начальный момент при запуске по SPI порту. Тактируется процессор частотой 10МГц, с последующим умножением внутри процессора частоты PLL в 15 раз, переключатель SA1 – определяет коэффициент умножения. В качестве цифрового потенциометра для управления уровнем сигнала высокой частоты выбор основывался на наличии последовательного периферийного порта, по которому изменяется сопротивление микросхемы. Учитывая эти требования, выбор остановлен на одноканальном 256 позиционном резисторе. Функциональная схема цифрового потенциометра и зависимость сопротивления потенциометра от цифрового кода приведена на рис. 2.

Рис. 2. Функциональная схема и зависимость изменения сопротивления потенциометра AD5260 от цифрового кода.

Выбор операционного СМС3300790 усилителя осуществлялся по уровню шумов, вносимых в сигнал.  Сигнал с его выхода поступает на вход микросхемы усилителя высокой частоты с диапазоном усиления в канале от 0 до +48 dB (предварительное усиление равно +14 dB).

В соответствии с этим требованием, а также с учетом низкой шумовой характеристики была выбрана микросхема            AD604AR, представляющая собой      двухканальный усилитель с управляемым коэффициентом усиления.

Зависимость коэффициента усиления (VGN) AD604 от напряжения, поданного на управляющий вход, показана на рис.3.

Контроль питающего напряжения +3.3В осуществляет микросхема ADM708SAR. При снижении уровня питающего напряжения, на выводе  формируется уровень нуля в течении 200 мсек. Этот сигнал можно также сформировать подачей «низкого» сигнала на вывод  - ручного управления.

Для сопряжения модулятора с внешними устройствами по интерфейсу RS-485/RS-422    применена микросхема ADM3491, представляющая дифференциальный приемопередатчик, выполняющий функции сбалансированной передачи/приема данных в EIA стандарте.

С генератора высокой частоты в схему поступает сигнал частотой 21.4МГц уровнем от 1мкВ до 1В. В узле преобразования аналогового сигнала в цифровую последовательность использована микросхема AD9874, характеристики которой наиболее подходят для реализации поставленной для этого узла задачи.

AD9874 предназначенна для оцифровки сигнала промежуточной частоты низкого уровня в диапазоне от 10 до 300 МГц с шириной спектра до 270 кГц (рис.4). Сигнальная цепь AD9874 состоит из малошумящего усилителя, смесителя, широкополосного сигма-дельта АЦП и фильтра с программируемым коэффициентом децимации. Схема автоматического контроля коэффициента усиления (AGC, АРУ) обеспечивает в AD9874 непрерывное изменение коэфициента усиления на 12 дБ. Высокий динамический диапазон и эффект анти-наложения, обеспечиваемый широкополосным сигма-дельта АЦП позволяет AD9874 работать с блокированными сигналами на 80 дБ превышающими полезный сигнал. Вспомогательные блоки включают синтезаторы LO и тактовой частоты, а также последовательный интерфейс порта (SPI), который позволяет получить доступ ко всем регистрам, конфигурирующим внутренние параметры устройства.

Синтезатор LO (Рис. 5) представляет собой программируемый PLL, имеющий разрешение 6,25 kHz при частоте  входного сигнала до 300 МГЦ и частоте опорного сигнала до 25 МГЦ. Он состоит из малошумящего цифрового фазо-частотного детектора (PFD), источника тока с переменным выходным током (CP), 14- битовый делитель опорного сигнала, программируемых A и B счетчиков и двухмодульного предделителя частоты с коэффициентом 8/9. 3-разрядный А и 13-разрядный В счетчики вместе с предделителем частоты 8/9 образуют N делитель, где  N = 8 x B + A. Кроме того, 14-разрядный счетчик опорного сигнала (R-счетчик), обеспечивает избирательные входные опорные частоты fREF, на входе PFD. Замкнутая система стабилизации частоты (PLL) может быть реализована, если синтезатор используется с  внешним фильтром  и ГУНом (VCO). В схеме использованы генераторы, управляемые напряжением JTOS-25 компании MINI-CIRCUITS, частотой 25МГц.

A, B, и R счетчики программируются через регистры LOA, LOB, и LOR. Выходной ток источника тока определяются регистром LOI в диапазоне от 0.625 mA до 5.0 mA.

Синтезаторы LO (и CLK) работает следующим образом. Сигнал внешней опорной частоты fref, заносится в буфер и делится на  значение, установленное в счетчике R. Внутренняя опорная частота fref - сравнивается с поделенной частотой ГУНа fLO. Фазо-частотный детектор выдает  импульсы UP/DOWN, длительность которых  зависит от разности фаз и частот входных сигналов. UP/DOWN импульсы управляют источником тока заряжающим внешний фильтр, когда имеется несоответствие между входами детектора. Выход фильтра питает внешний ГУН, выходная частота fLO, после деления соответствует опорной частоте fref, что приводит к  замыканию цепи обратной связи.

Подпрограмма инициализации микросхемы AD9874 по последовательному интерфейсу SPI1, реализованная в процессоре ADSP2191M имеет вид:

| unsigned short int ad9874_init[38]={ ////// 1D-1C REGISTERS //////////////////// 0x00ff, 0x3a02, 0x3c0f, 0x3e80, 0x3800, 0x0000, ////// 01-07 REGISTERS //////////////////// 0x02f0, 0x0400, 0x0680, 0x0800, 0x0a00, 0x0c83, 0x0e07 ////// 08-0E REGISTERS //////////////////// 0x1000, 0x12c8, 0x14e0, 0x162f, 0x1803, 0x1a00, 0x1c20, ////// 10-16 REGISTERS //////////////////// 0x2000, 0x22c8, 0x2401, 0x2668, 0x2803, 0x2a00, 0x2c20, ////// 18-1A REGISTERS //////////////////// 0x3040, 0x3205, 0x3405 ////// 37-3E REGISTERS //////////////////// 0x6e00, 0x7000, 0x7200, 0x7400, 0x7600, 0x7800,0x7a00, 0x7c00 }; | void transfer_ad9874() { sysreg_write(sysreg_IOPG, SPI1_Controller_Page); for (int temp1=0; temp1<=37; temp1++) { io_space_write(TDBR1,ad9874_init[temp1]); wait_spi: if((io_space_read(SPIST1)&0x08)!=0) goto wait_spi; }; return; }; |
| --- | --- |

В качестве выходного узла схемы преобразования цифрового кода в аналоговый сигнал был выбран кодек, поддерживающий последовательный порт SPORT. По этому порту передаются данные после обработки в процессоре. Наиболее удовлетворяющие по функциональному назначению узла: преобразование цифра-аналог, поддержка последовательного порта, возможность программного изменения скорости и фильтрации, является AD1819BJST – звуковой кодек. Включение кодека осуществляется подачей сигнала высокого уровня на RESET, формируемого на выводе PF10 (флаг) процессора:

sysreg_write(sysreg_IOPG, General_Purpose_IO); io_space_write(FLAGS, 0x1400);

Кодограмма (формат АС`97) включает в себя бит разрешения 16 слотов, регистр адреса последовательной конфигурации и данные, передаваемые в оба канала (левый и правый) через последовательный порт SPORT0 процессора ADSP2191M. Ниже приведена подпрограмма инициализации кодека на языке ассемблер:

/* AD1819 Codec Register Address Definitions */

#define REGS_RESET 0x0000

#define MASTER_VOLUME 0x0200

#define MASTER_VOLUME_MONO 0x0600

| #define PC_BEEP_Volume 0x0A00 #define PHONE_Volume 0x0C00 #define MIC_Volume 0x0E00 #define LINE_IN_Volume 0x1000 #define CD_Volume 0x1200 #define VIDEO_Volume 0x1400 #define AUX_Volume 0x1600 #define PCM_OUT_Volume 0x1800 #define RECORD_SELECT 0x1A00 #define RECORD_GAIN 0x1C00 #define GENERAL_PURPOSE 0x2000 #define THREE_D_CONTROL_REG 0x2200 #define SERIAL_CONFIGURATION 0x7400 #define MISC_CONTROL_BITS 0x7600 #define SAMPLE_RATE_GENERATE_0 0x7800 #define SAMPLE_RATE_GENERATE_1 0x7A00 #define ENABLE_Vfbit_SLOT1_SLOT2 0xE000 #define TAG_PHASE 0 #define COMMAND_ADDRESS_SLOT 1 #define COMMAND_DATA_SLOT 2 .var Init_Codec_Registers[34] = MASTER_VOLUME, 0x0000, MASTER_VOLUME_MONO, 0x8000, PC_BEEP_Volume, 0x8000, PHONE_Volume, 0x8008, MIC_Volume, 0x8008, LINE_IN_Volume, 0x0000, | CD_Volume, 0x8808, VIDEO_Volume, 0x8808, AUX_Volume, 0x8808, PCM_OUT_Volume, 0x0808, RECORD_SELECT, 0x0404, RECORD_GAIN, 0x0F0F, GENERAL_PURPOSE, 0x8000, THREE_D_CONTROL_REG, 0x0000, MISC_CONTROL_BITS, 0x0000, SAMPLE_RATE_GENERATE_0,0xBB80, SAPLE_RATE_GENERATE_1, 0xBB80; Initialize_1819_Registers: I4 = Init_Codec_Registers; /* указатель на команды инициализации кодека */ r15 = ENABLE_Vfbit_SLOT1_SLOT2; LCNTR = 17, DO Codec_Init UNTIL LCE; dm(tx_buf + TAG_PHASE) = r15 r1 = dm(I4, 1); /* взятие следующего адреса регистра кодека */ dm(tx_buf + COMMAND_ADDRESS_SLOT) = r1; /* выдача адреса регистра кодека в слот1 */ r1 = dm(I4, 1); dm(tx_buf + COMMAND_DATA_SLOT) = r1; Codec_Init: idle; |
| --- | --- |

На рис.6 представлена схема модулятора промежуточной частоты.

Конструкция  платы

Все функциональные узлы модулятора промежуточной частоты выполнены на печатной плате типоразмера 3U. Элементы ВЧ схемы размещены на печатной  плате,  экранированной  и  закрытой крышками.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Информация с сайта Analog Devices www.analog.com.

2. AT25256-10PI.   Информация с сайта Atmel www.atmel.ru.

3. MC33079D. Информация с сайта MOTOROLA www.motorola.com

4. Модули питания NVS0.4. Информация с сайта www.power-one.com

5. ГУН JTOS-25.  Информация с сайта www.minicircuits.com

- Рис. 6. Принципиальная электрическая схема модулятора промежуточной частоты (лист 1 из 3)

Рис. 6. Принципиальная электрическая схема модулятора промежуточной частоты (лист 2 из 3).

Рис. 6. Принципиальная электрическая схема модулятора промежуточной частоты (лист 3 из 3).

# Text boxes

Рис. 3.  Зависимость VGN от напряжения управления.

Рис. 5. LO синтезатор AD9874

Рис. 4. Функциональная схема микросхемы AD9874.