ПОДКЛЮЧЕНИЕ NAND FLASH ПАМЯТИ К ПРОЦЕССОРАМ

ADSP-BF53x BLACKFIN

Ке Зян,  Дэниэл Зяо,    Analog Devices

Введение

Технология NAND флэш-памяти зародилась как адекватная альтернатива накопителям на жестких дисках в портативных устройствах, в которых предъявляются особые требования к потребляемой мощности. На сегодняшний день в большинстве сотовых телефонов, “карманных” компьютеров (PDA, Personal Digital Assistant), цифровых камер, портативных медиаплееров (PMP, Portable Media Player) и других мобильных вычислительных, коммуникационных и бытовых устройств для  хранения постоянно растущих объемов медиафайлов, данных и операционных систем применяется NAND флэш-память.

В свою очередь, процессоры Blackfin® хорошо подходят для применения в портативных системах по причине их малой рассеиваемой мощности, высокой производительности и конвергентной архитектуры. Поэтому все чаще возникает задача подключения NAND флэш-памяти к процессорам Blackfin.

В этой статье обсуждается подключение к процессорам ADSP-BF53x Blackfin NAND флэш-памяти как MLC-, так и SLC-типа. Статья сопровождается примерами функций низкоуровневого драйвера, работоспособность которых была проверена на аппаратной платформе, состоящей из подключенной к оценочной системе ADSP-BF533 EZ-KIT LITE® (ревизия 1.6) дочерней платы NAND флэш-памяти, в среде VisualDSP++® 4.0 (с обновлением от апреля 2006 года).

Для того чтобы разработчики систем имели большую свободу действий, в статье описываются два подхода к реализации интерфейса. В качестве примера использовались микросхемы NAND флэш-памяти SLC-типа K9F2G08U0M производства Samsung и MLC-типа TC58NVG3D4CTG производства Toshiba.

NAND и NOR флэш-память

Микросхемы NOR флэш-памяти широко применяются в электронной индустрии. Они имеют простой интерфейс и годятся для прямого исполнения кода, что делает их идеальным решением для устройств, не требующих хранения данных. NOR память обладает высокой скоростью чтения, однако ее быстродействие при записи/стирании не велико. По мере усложнения современных устройств, от них требуется локального хранения все больших объемов данных и кода программ при меньших временах записи/стирания. Все это, а также меньшая стоимость, может быть достигнуто при использовании NAND флэш-памяти. Емкость современных микросхем NAND флэш-памяти варьируется от 8 до 512 Мбайт. NAND память представляет собой устройство ввода/вывода, и для выполнения любой операции с ней необходим достаточно сложный драйвер.

Ячейки памяти, обращение к которым происходит чаще, становятся более подверженными возникновению ошибок. Поэтому устройства NAND флэш-памяти обычно имеют дополнительную память, которая может использоваться файловой системой для замещения плохих блоков хорошими без уменьшения доступного объема. Файловые системы для NAND флэш-памяти, такие как JFFS2, обычно стараются обеспечивать равномерный износ по всему объему памяти для увеличения срока действия устройства.

NAND флэш-память: SLC и MLC

На сегодняшний день на рынке представлены два различных типа устройств NAND флэш-памяти: с одноуровневыми ячейками (Single-Level-Cell, SLC) и многоуровневыми ячейками (Multi-Level-Cell, MLC). Микросхемы MLC-типа способны хранить в одной ячейке памяти два или более битов, а микросхемы SLC-типа – только один бит данных.

Микросхемы MLC-типа обладают намного большей, по сравнению с микросхемами SLC-типа, емкостью, однако скорость выполнения операций чтения и записи у них ниже. Кроме того, требования к кодам, исправляющим ошибки (ECC, Error Correcting Codes, ECC),  для устройств MLC-типа жестче, чем для устройств SLC-типа, поскольку первые в большей степени подвержены возникновению ошибок. Стоимость MLC флэш-памяти в пересчете на один бит намного меньше аналогичного параметра у SLC. Сравнение характеристик устройств NAND флэш-памяти двух типов приведено в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение характеристик технологий SLC и MLC

| Параметр | SLC | MLC |
| --- | --- | --- |
| Логическая емкость | Малая | Большая |
| Скорость | Высокая | Низкая |
| ECC | 1 бит на 528 байтов | 4 бита на 528 байтов |
| Количество циклов записи/стирания | 100 000 | 10 000 |
| Стоимость | Высокая | Низкая |

MLC NAND флэш-память обладает конкурентоспособной производительностью, а ее низкая стоимость делает карты NAND флэш-памяти большой емкости более доступными, что позволяет значительно расширить возможности портативных устройств.

SLC NAND флэш-память больше подходит для нетривиальных задач, в которых предъявляются высокие требования к техническим характеристикам. Она имеет большое количество циклов записи/стирания, что обеспечивается за счет высоких износостойкости и надежности. Эти свойства SLC памяти находят применение в твердотельных накопителях на жестких дисках, устройствах, используемых для записи сейсмических данных, сетевом оборудовании, оборудовании HDTV, сканерах штрих-кодов, ударопрочных ПК, авиационных черных ящиках, портативных устройствах хранения информации, а также “карманных” ПК и цифровых фотокамерах.

К типичным областям применения MLC NAND флэш-памяти относятся карты памяти цифровых видео- и фотокамер, USB флэш-накопители, MP3 плееры, мониторы для автомобильной диагностики,  устройства GPS,  аниматронные модели (роботы, имитирующие объекты живой природы), карты для видеоигр и различные электронные игрушки. Среди приложений, в которых могут использоваться микросхемы NAND памяти, изготовленные как по MLC, так и по SLC технологии – карты памяти для принтеров (хранение шрифтов),  сотовые телефоны, телекоммуникационное оборудование, голосовая почта и телевизионные компьютерные приставки. Разделение областей применения SLC и MLC NAND флэш-памяти иллюстрирует рис.1.

Рис. 1. Типичные приложения памяти SLC- и MLC-типа

В NOR флэш-памяти и других традиционных SRAM-подобных устройствах используются раздельные шины адреса и данных и базовые управляющие сигналы. NAND флэш-память оптимизирована для пересылок больших блоков информации и имеет единый набор выводов I/O (ввода/вывода), который используется как для адреса, и для данных.

В процессорах Blackfin порты NAND флэш-памяти можно отобразить в пространстве асинхронной памяти и обращаться к ним как к стандартному устройству, отображенному в карте памяти. Аппаратный интерфейс для SLC и MLC NAND флэш-памяти идентичен.

Базовый интерфейс NAND флэш-памяти

В устройствах NAND флэш-памяти выводы I/O используются и для адреса, и для данных, а также для приема команд. Управляющие сигналы и слова команд у устройств NAND флэш-памяти SLC- и MLC-типа совпадают, поэтому интерфейс с микросхемами SLC и MLC флэш-памяти для всех процессоров Blackfin универсален.

Обращение к флэш-памяти осуществляется по столбцам, страницам и блокам. Чтение и программирование (запись) выполняются на уровне страниц, а операции стирания – на уровне блоков.

NAND флэш-память поддерживает базовые команды – стирание блока (block erase), программирование (запись) страницы (page program), чтение состояния (read status) и чтение страницы (page read). Для обращения к устройству необходимо выставить низкий уровень сигнала на выводе разрешения выборки кристалла (CE#). Во время активного сигнала CE# NAND флэш-память может принимать байты от хоста при низком уровне сигнала разрешения записи (WE#) или выдавать данные на хост при низком уровне сигнала разрешения чтения (RE#). При высоком уровне CE# микросхема игнорирует сигналы WE# и RE#, и линии I/O находятся в третьем состоянии. Для посылки команд в устройство при активном сигнале CE# выставляется сигнал разрешения фиксации команды (CLE). Сигнал разрешения фиксации адреса (ALE) используется для фиксации адреса в регистре адреса флэш-памяти. В таблице 2 показано, к каким внутренним регистрам происходит обращение при различных комбинациях CLE и ALE.

Таблица 2. Комбинации ALE/CLE

| ALE | CLE | Выбранный регистр |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Регистр данных |
| 0 | 1 | Регистр команд |
| 1 | 0 | Регистр адреса |
| 1 | 1 | Зарезервированная комбинация |

Интерфейс Samsung K9F2G08U0M

Микросхема K9F2G08U0M производства Samsung имеет конфигурацию 256M x 8 бит (2 Гбита) с резервной емкостью 64 Мбита. Это устройство памяти является оптимальным решением для больших энергонезависимых запоминающих систем, таких как полупроводниковые файловые запоминающие системы, и других портативных устройств, требующих применения энергонезависимой памяти.

Микросхема может работать в диапазоне напряжений питания от 2.7 В до 3.6 В. Типичное время, затрачиваемое на программирование 2112-байтной страницы, составляет 200 мкс, а операция стирания 128-килобайтного блока может быть выполнена за 2 мс. Чтение любого байта страницы данных может быть выполнено за 30 нс. Выводы I/O служат портами ввода/вывода адреса и данных, а также входами команд. Одна страница в K9F2G08U0M состоит из 2112 байтов, а один блок – из 64 страниц. Структура страниц и блоков микросхемы флэш-памяти K9F2G08U0M показана на рис. 2.

Рис. 2. Внутренняя организация микросхемы флэш-памяти K9F2G08U0M

Интерфейс Toshiba TC58NVG3D4CTG10

Микросхема TC58NVG3D4CTG10 производства Toshiba – это единое NAND электрически стираемое и программируемое постоянное запоминающее устройство (NAND E2PROM) емкостью 8 Гбит с напряжением питания 3,3 В. Она имеет внутреннюю организацию из 4160 (4096 + 64) блоков по 128 страниц, каждая из которых, в свою очередь, содержит 2112 (2048 + 64) байтов.

Микросхема имеет два 2112-байтных статических регистра, которые позволяют пересылать считываемые и программируемые данные между регистром и массивом ячеек памяти с инкрементом в 2112 байтов. Операция стирания выполняется целыми блоками.

Подключение NAND флэш-памяти к процессору ADSP-BF53x

Поскольку процессоры ADSP-BF53x Blackfin не имеют интегрированного контроллера NAND флэш-памяти, для управления и обращения к NAND флэш-памяти используется программный драйвер. При подключении устройств NAND флэш-памяти к процессору Blackfin могут применяться два подхода: с использованием выводов GPIO или выводов EBIU.

Использование выводов GPIO для интерфейса с NAND флэш-памятью

Первый подход заключается в формировании всех необходимых сигналов управления при помощи выводов I/O общего назначения (GPIO). Этот подход требует внимательного согласования необходимых задержек для соблюдения требований к временам обращения к NAND памяти.

На рис. 3 показаны связи между процессором ADSP-BF533 Blackfin и микросхемой флэш-памяти Samsung K95G08U0M.

Рис. 3. Использование GPIO для интерфейса с NAND флэш-памятью

Использование выводов EBIU для интерфейса с NAND флэш-памятью

Второй подход заключается в использовании для связи с NAND флэш-памятью модуля интерфейса внешней шины (EBIU, External Bus Interface Unit) и одного вывода GPIO. Для стандартных устройств NAND флэш-памяти необходимо, чтобы сигнал CE# сохранял достоверное значение во время операции чтения. Поэтому для сохранения совместимости как со стандартной NAND флэш-памятью, так и с NAND флэш-памятью, в которой таких требований к сигналу CE# не предъявляется (CEDC NAND, Chip Enable Don't Care NAND),  этот сигнал формируется при помощи вывода GPIO. Все остальные сигналы формируются непосредственно интерфейсом EBIU.

На рис. 4 показаны связи между процессором ADSP-BF533 Blackfin и микросхемой флэш-памяти Samsung K95G08U0M.

Рис. 4. Использование EBIU для интерфейса с NAND флэш-памятью

К EBIU может быть подключено до четырех банков устройств памяти с различными временными характеристиками. Каждый банк, независимо от размера используемого устройства, занимает сегмент размером 1 Мбайт, поэтому разрывов между банками не будет только в том случае, если все они полностью заполнены. Синхронизация EBIU осуществляется сигналом тактовой синхронизации системы (SCLK), на частоте которого работают все устройства синхронной памяти, подключенные к процессору. Поскольку управление EBIU осуществляется автоматически контроллером асинхронной памяти процессора Blackfin, такой способ подключения NAND флэш-памяти прост и позволяет достичь оптимальной скорости обращения.

Разработка драйвера NAND флэш-памяти

Выше рассматривались два варианта построения интерфейса с микросхемами    NAND флэш-памяти K9F2G08U0M производства Samsung и TC58NVG3D4CTG производства Toshiba. Этот раздел посвящен  описанию базового драйвера для второго варианта и сопровождается примерами временных диаграмм для каждой из команд. В листинге 1 дан пример реализации функции стирания блока.

bool _NF_Block_Erase(unsigned int Block_Address){

unsigned char NAND_Data = 0;

NAND_Address_Table.Value = Block_Address << 12;

Write_Command(0x60);

Write_Address(NAND_Address_Table.NAND_Address.NAND_Address_A12_A19,

NAND_Address_Table.NAND_Address.NAND_Address_A20_A27,

NAND_Address_Table.NAND_Address.NAND_Address_A28,

NAND_Address_Table.NAND_Address.NAND_Address_A0_A7,

NAND_Address_Table.NAND_Address.NAND_Address_A8_A11,

0x03);

Write_Command(0xd0);

while(!Wait_NAND_RADY());

Write_Command(0x70);

delay(50000);

NAND_Data = *pNAND_DATA_REG;

NAND_Finish();

if(NAND_Data != 0xe0)//0xc0)

return false;

else return true;

}

Листинг 1. Функция стирания блока

В листинге 2 приведен пример реализации функции записи страницы.

bool _NF_Page_Write(unsigned int Block_Address,unsigned short Page_Address,unsigned

char *psrc)

{

int i;

unsigned char NAND_Data;

int NAND_Addr;

NAND_Addr = (Block_Address << 12) | Page_Address;

NAND_Address_Table.Value = NAND_Addr;

Write_Command(0x80);

Write_Address(NAND_Address_Table.NAND_Address.NAND_Address_A0_A7,

NAND_Address_Table.NAND_Address.NAND_Address_A8_A11,

NAND_Address_Table.NAND_Address.NAND_Address_A12_A19,

NAND_Address_Table.NAND_Address.NAND_Address_A20_A27,

NAND_Address_Table.NAND_Address.NAND_Address_A28,

0x05);

delay(100);

for(i = 0;i<DATA_NUM;i++)

*pNAND_DATA_REG = *(psrc+i);

Write_Command(0x10);

while(!Wait_NAND_RADY());

Write_Command(0x70);

delay(5000);

NAND_Data = *pNAND_DATA_REG;

NAND_Finish();

if(NAND_Data != 0xe0)

return false;

else

return true;

}

Листинг 2. Функция записи страницы

В листинге 3 приведен пример реализации функции чтения страницы.

bool _NF_Page_Read(unsigned int Block_Address,unsigned short Page_Address,unsigned

char *pdes)

{

int i;

Write_Command(0x00);

Write_Address(NAND_Address_Table.NAND_Address.NAND_Address_A0_A7,

NAND_Address_Table.NAND_Address.NAND_Address_A8_A11,

NAND_Address_Table.NAND_Address.NAND_Address_A12_A19,

NAND_Address_Table.NAND_Address.NAND_Address_A20_A27,

NAND_Address_Table.NAND_Address.NAND_Address_A28,

0x04);

Write_Command(0x30);

while(!Wait_NAND_RADY());

for(i = 0;i<DATA_NUM;i++)

{

delay(600);

*(pdes+i) = *pNAND_DATA_REG;

}

NAND_Finish();

return true;

}

Листинг 3. Функция чтения страницы

Базовые драйверы NAND флэш-памяти строятся на низкоуровневых операциях, таких как Write_Command(), Write_Address(), Wait_NAND_RDY() и Set_CE(). В этих операциях для манипуляции микросхемами флэш-памяти задействуются сигналы GPIO и линий адреса. В листинге 4 приведена реализация функции выдачи команды.

void Write_Command(unsigned char command)

{

Set_CE(0);

Write_NAND_FLASH_Com(command);

}

Листинг 4. Функция Write_Command

В листинге 5 приведена реализация функции управления сигналом CE#.

void Set_CE(bool state)

{

if(!state)

*pFIO_FLAG_D &= ~PF11;

else

*pFIO_FLAG_D |= PF11;

}

Листинг 5. Функция Set_CE

В листинге 6 приведена реализация функций записи регистров адреса и команд флэш-памяти.

void Write_NAND_FLASH_Com(unsigned char Write_Data)

{

*pNAND_COMMAND_REG = Write_Data;

}

void Write_NAND_FLASH_Addr(unsigned char Write_Data)

{

*pNAND_ADDRESS_REG = Write_Data;

}

Листинг 6. Функции Write_NAND_FLASH_Com и Write_NAND_FLASH_Addr

Для чтения из устройства флэш-памяти и записи в него также может использоваться механизм DMA. В данном случае программист должен гарантировать, что одновременно с этим ни к одному из остальных банков внешней памяти не будет производиться обращений, инициируемых ядром или контроллером DMA. Любые подобные обращения могут вызывать выдачу на устройство флэш-памяти ложных импульсов RD# и/или WR#, что приведет к нарушению целостности реализуемого интерфейса и возникновению непредсказуемых результатов.

На рис. 5-8 приведены временные диаграммы для описанного интерфейса, снятые с экрана осциллографа.

Рис. 5. Команда стирания                   Рис. 6. Команда записи

Рис. 7. Команда чтения                      Рис. 8. Команда чтения ID кристалла

Коды, исправляющие ошибки, для NAND флэш-памяти

NAND флэш-память как SLC, так и MLC-типа требует применения кодов, исправляющих ошибки (ECC), для обнаружения и исправления ошибок в битах. Для этих целей хорошо подходит алгоритм Рида-Соломона, который стал стандартным методом кодирования для обоих типов NAND флэш-памяти.

При разработке драйверов чтения/записи NAND флэш-памяти был реализован и интегрирован в драйверы кодер/декодер 72-разрядного кода Рида-Соломона (464,456,4).

Файловые системы NAND флэш-памяти

NAND флэш-память оптимизирована для файловых структур, в которых нет необходимости читать каждое слово по отдельности, а вместо этого производится посекторный обмен данными, как при работе со стандартными накопителями на жестком диске, с применением  файловых систем и таблиц размещения файлов (FAT).

В отличие от NOR флэш-памяти NAND флэш-память требует механизма учета плохих блоков, такого как TrueFFS.

Для NAND флэш-памяти подходят уже применяемые в компьютерной индустрии файловые системы, такие как JFFS, JFFS2, FAT и т.д. Кроме того, существует единственная в своем роде файловая система, которая предназначена специально для NAND флэш-памяти и может использоваться под любой операционной системой – YAFFS (Yet Another Flash File System).  В YAFFS для повышения надежности используется протоколирование коррекции ошибок и методы верификации. Эта файловая система специально разработана для работы в условиях ограничений NAND флэш-памяти и учитывает ее особенности, что позволяет достигать максимальной производительности. В последующих версиях драйвера будет добавлена реализация конкретной файловой системы для NAND флэш-памяти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на то, что процессоры ADSP-BF53x Blackfin не имеют интегрированного NAND-контроллера, разработчики могут с легкостью подключать NAND флэш-память SLC- и MLC-типа к EBIU или GPIO. Оба варианта интерфейса не требуют добавления внешней логики. Код драйвера, сопровождающий эту статью, может быть использован разработчиками при реализации драйверов для других микросхем NAND флэш-памяти.

ЛИТЕРАТУРА

[1] ADSP-BF533 Blackfin Embedded Processor Data Sheet, Rev. C, May, 2006. Analog Devices, Inc.

[2] MLC NAND Performance for Consumer Applications, Toshiba America Electronic Components, Inc.

[3] K9F2G08U0M 256M x 8 Bit / 512M x 8-Bit NAND Flash Memory Data Sheet, Rev 1.2, October 31, 2005. Samsung Electronics, Inc.

[4] TC58NVG3D4CTG 8 GBIT (1G × 8 BIT / 512M × 16 BIT) CMOS NAND E2PROM (Multi-Level-Cell) Data Sheet, TOSHIBA Semiconductor Company.

[5] Application Note for NAND Flash Memory, Rev. 2.0, December 1999, Memory Product & Technology Division from Samsung Electronics, Inc.

[6] ADSP-BF533 Blackfin Processor Hardware Reference, Rev. 3.2, July 2006. Analog Devices, Inc.

[7] Interfacing NAND Flash Memory with ADSP-2126x SHARC Processors (EE-279), Rev. 1, November 2005. Analog Devices, Inc.

# Text boxes

8 бит

64 байта

2 Кбайта

64 байта

2 Кбайта

Регистр страницы

I/O0 – I/O7

1 страница = (2К + 64) байтов

1 блок = (2К + 64) байтов x 64 страницы

= (128К + 4К) байтов

1 м/сх = (2К + 64) байтов x 64 страницы x

2048 блоков

=2112 Мбит

1 блок = 64 страницы

(128К + 4К) байтов

128К страниц

(2048 блоков)

PF8

PF9

PF7

PF6

PF10

PF11

D7:0

BF533

ALE

CLE

RD#

WR#

R/B#

CS#

I/O7:0

K9F2G08U0M

K9F2G08U0M

A1

A2

AOE#

AWE#

PF10

PF11

D7:0

BF533

ALE

CLE

RD#

WR#

R/B#

CS#

I/O7:0