ARM7 ИЛИ V850 – КАКОЕ ЯДРО ВЫБРАТЬ? *

Геннадий Горюнов,  ООО «ЭЛТЕХ»

-------------------------------------------------------------------------------------------

В настоящее время для коммерческого успеха разработки серийного изделия все более важным становится аспект оптимального подбора электронных компонентов. Если говорить о применении микроконтроллеров, то для каждого конкретного приложения необходимо подобрать МК, содержащий необходимые периферийные устройства, и который в то же время характеризуется оптимальными соотношениями цены, производительности и уровня энергопотребления. В статье приведены сравнительные характеристики микроконтроллеров на основе ядра ARM7 и V850ES с точки зрения их пригодности для применения в системах сбора и обработки данных.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Область применения

Рассмотрим системы обработки данных, для которых характерными являются небольшая стоимость, низкий уровень энергопотребления, и производительность порядка 2...40 MIPS. К таким устройствам относятся теплосчетчики, тепловычислители, измерители температуры точки росы, оборудование для газо- и нефтепроводов, сложные многофазные счетчики расхода электроэнергии, газоанализаторы, портативные измерители уровня сахара в крови и т.п. Как правило, такие системы имеют структуру приведенную на рисунке 1, где А1 — это 16-/24-разрядный Σ-Δ АЦП, а А2 — 16-/32-разрядный микроконтроллер.

Рассматривать будем приложения, в которых ранее применялся 16-разрядный микроконтроллер, но перестал удовлетворять требованиям по причине недостаточной производительности и/ или малого объема встроенной флэш-памяти. Т.е. необходим более высокопроизводительный процессор с большим объемом флэш-памяти, и одновременно низким уровнем электромагнитных помех. По всей видимости, это должен быть  недорогой  32-разрядный микроконтроллер. Таким требованиям в полной мере удовлетворяют два типа МК:

* Материалы статьи опубликованы в журнале «Компоненты и технологии», №7, 2006

1) 	МК на основе RISC-ядра V850ES (семейство J_Series (V850ES Jx2) и S_Series(V850ES/Sx2, V850ES Sx3)), выпускаемые компанией NEC Electronics;

2)	МК на основе ядра ARM7.

Рассмотрим  различные  аспекты  применения  этих  микроконтроллеров.

Таблица 1. Основные технические характеристики 16-/32-разрядных микроконтроллеров

| Производитель, тип МК | NEC V850ES/JG2 | NEC V850ES/SG2 | NEC V850ES/SG3 | Philips LPC2141 .48 | Atmel AT91SAM7S32...256 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип процессорного ядра | V850ES | V850ES | V850ES | ARM7TDMI-S | ARM7TDMI |
| Объем флэш-памяти, Кбайт | 128…40 | 384. ..640 | 384... 1024 | 32...512 | 32...256 |
| Объем ОЗУ, Кбайт | 12…48 | 32...-18 | 32...60 | 18...40 | 8...64 |
| Максимальная тактовая частота, МГц | 20 | 20 | 32 | 60 | 55 |
| Максимальная частота обращения к флэш-памяти, МГц | 20 | 20 | 32 | __ | 30 |
| Производительность пpи работе с ОЗУ, MIPS | __ | ___ | ___ | 54 | 50 |
| Производительность при работе с флэш-памятью, MIPS | 29 | 29 | 43 | __ | 27 |
| Разрядность внешней шины дан./адр., бит | (Вили 16)/22 | (8 или 16)/22 | (8 или 16)/22 | Нет | Нет |
| Число каналов прямого доступа к памяти | 4 | 4 | 4 | 1 для USB | 9/11 |
| Количество линий ввода/вывода | 84 | 84 | 84 | 45 | 32/21 |
| Разрядность таймера, бит/число каналов | 16/8 | 16/ 8 | 16/8 | 32/4 (включая WT и WDT) | 16/7 |
| Таймер реального времени (WI) | + | + | + | + | + |
| Сторожевой таймер(WDT) | + | + | + | + | + |
| Число каналов 8-разр. ЦАП | 2 | 2 | 2 | 1 | — |
| UART | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| SPI | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| НС | 3 | 3 | 3 | 2 | — |
| Дополнительные сведения |  | Контроллеры интерфейсов EIBus, CAN | Контроллеры интерфейсов ElBus, CAN | Контроллеры интерфейсов USB | Контроллеры интерфейсов USB, SSC, TWI |
| Напряжение питания, В | 2,85...3,6 | 2,85...3,6 | 2 ,85...3,6 | 3,0...3,6 | 3,0...3,6/1,65...1,95 |
| Тип корпуса | LQFP100QFP100 | LQFP100QFP100 | LQFP100 | LQFP64 | LQFP64 / 48 |

Эффективность кода команд и объем флэш-памяти

Из таблицы 1 видно, что микроконтроллеры NEC содержат больший объем встроенной флэш-памяти (от 128 до 1024 Кбайт), в то время как микроконтроллеры с ядром ARM7 от 32 до 512 Кбайт. Естественно, что больший объем встроенной памяти позволяет хранить программный код большего объема. С другой стороны любая программа имеет свойство идеального газа и стремится заполнить все имеющееся пространство адресуемой памяти. Более компактный (эффективный) код команд является залогом отсрочки того момента, когда, программа, созданная программистом, заполнит все доступное адресное пространство памяти. Попытаемся разобраться, какое ядро имеет более эффективную систему команд.

| Ядро ARM7 | Ядро V850ES |
| --- | --- |
| Архитектура: RISC, фон-Неймана | Архитектура: RISC, Гарвардская |
| Ядро может функционировать в двух режимах: ARM и THUMB. В режиме ARM процессор выполняет 32-разрядные команды, в режиме Thumb — 16-разрядные команды | Ядро ориентировано на выполнение 32- и 16-разрядных команд, при этом переключение режимов не требуется |
| Вследствие компактности кода Thumb-инструкций имеется ряд особенностей и ограничений. | Нет необходимости в переключении между 32- и 16-разрядным режимом |
| Набор регистров при работе в режиме Thumb сокращён с 16 до 8 | Набор регистров всегда содержит 32 регистра |
| Загрузка в стек проходит с использованием указателя стека SP, стек реализуется программно | Стек реализован аппаратно |
| Не используется суффикс кода команды, определяющий условия установки флагов, так как в системе команд Thumb жёстко задано, какие флаги условий устанавливаются в регистре CPSR по результатам выполнения той или иной команды[1, 2, 3] | Так как нет необходимости в переключении между 32- и 16-разрядным режимом, нет и особенностей связанных с таким переключением |

В таблице 2 приведены характерные особенности процессорных ядер рассматриваемых микроконтроллеров.

Из таблицы 2 видно, что применение режима Thumb накладывает определенные ограничения на работу ядра ARM7. С другой стороны процессорное ядро V850ES не имеет этого недостатка и может без переключения режима работы выполнять как 16-, так и 32-разрядные инструкции.

Одним из важных факторов, влияющих на эффективность исполняемого кода, является количество доступных регистров общего назначения (РОН), на рисунке 2 приведена диаграмма, отражающая изменение размера кода и времени выполнения тестовой программы в зависимости от количества регистров общего назначения, разрешенных для использования Си-компилятором.

Эта программа производит вычисления, типичные для рассматриваемых областей применения. Как видно из диаграммы, 32 регистра общего назначения являются оптимальными для данного класса задач.

При использовании ядра V850ES количество регистров доступных пользовательской программе (22, 26 или 32) устанавливается Си-компилятором. Незадействованные регистры образуют регистровый банк, который позволяет ускорить обработку прерываний (см. рис. 3).

К сожалению, процессорное ядро ARM7 в режиме ARM имеет неоптимальное с точки зрения времени выполнения и размера кода команд количество регистров общего назначения, не говоря уже о режиме Thumb.

В системе команд ядра V850ES имеются команды для манипуляции с битами, команды циклического сдвига, команды сложения и вычитания с ограничением результата (см. рис. 4). В таблице 3 и 4 приведены примеры программ в случае, когда используются команды циклического сдвига и манипуляции с битами, а также в случае, если они не используются. Все эти необходимые для цифровой обработки данных команды, к сожалению, отсутствуют в системе команд ARM7.

В целом архитектура ядра V850ES представляется   более   эффективной по сравнению с архитектурой ARM7, что и подтверждают результаты соответствующих тестов. Рисунок 5 иллюстрирует эффективность систем команд различных процессорных платформ [4].

Таблица 3. Примеры программ установки s «1» 6-гo бита регистра ASIMOO

| Инструкции манипуляции битами Параметр | Используются в ядре V850ES | Не используются в RISC-ядре других производителей |
| --- | --- | --- |
| Пример программного кода | set1 6, ASIM00[r0] | ld.b ASIM0O[r0], r20 ori 0x0040, r20, r20 st.b r20, ASIM00[r0] | add -4, sp st.w r20, 0[sp] ;сохранение г20 ld.b ASIM00[r0], r20 ori 0x0040, r20, r20 st.b r20, ASIM00[r0] Id.w 0[sp], r20 восстановление r20 add 4, sp |
| Количество инструкций | 1 | 3 | 7 |
| Время исполнения, тактов | 4 | 4 | 8 |

Сравнение производительности ядра

Если рассмотреть таблицу 1, то на первый взгляд может показаться, что по показателям производительности ARM7 намного опережает ядро V850ES.

Однако <<мипсы>> для процессоров с ядром ARM, как правило, приводятся при условии размещения программ в ОЗУ. Следует отметить, что освоенные в настоящее время технологии изготовления флэш-памяти не позволяют выполнять операции чтения с частотой выше, чем 20...40 МГц.

В связи с этим для обеспечения максимальной скорости обработки данных необходимо перемещать программный код из флэш-памяти в ОЗУ. Как правило, «вручную» реализовать такой механизм довольно сложно, поэтому для ARM-процессоров программисты предпочитают использовать операционные системы, которые также размещаются в ОЗУ и,   к   сожалению,    вследствие   этого «съедают» часть ресурсов. В связи с этим производительность процессорного ядра снижается.

Для повышения производительности своих ARM-процессоров некоторые производители (Atmel, Oki) увеличивают объем ОЗУ. Однако, стоимость ячеек статического ОЗУ выше, чем стоимость ячеек флэш-памяти, что приводит к увеличению цены МК. Инженеры компании Philips воспользовались другой стратегией, и в своих процессорах используют специальные регистры, обеспечивающие предварительную выборку и предсказание команд [5]. К сожалению, этот метод эффективен при выполнении малых фрагментов программного кода, в которых используются ветвления (т.е. коротких циклах).

Ячейки ОЗУ подвержены сбоям, в большей степени, чем ячейки флэш-памяти, следовательно, при размещении программы в ОЗУ вероятность сбоев в результате, например, электростатического разряда выше, чем при выполнении программы, размещенной во флэш-памяти.

В случае использования МК с ядром V850ES программный код всегда размещается во флэш-памяти. Как следует из таблицы 1, это ядро имеет большую производительность по сравнению с работающим в аналогичном режиме ARM7, даже если ядро ARM7 работает с большей тактовой частотой.

Проблемы, возникающие в случае прекращения выпуска микроконтроллеров

В начале нового проекта разработчик, как правило, старается отобрать наиболее массовый продукт, который не будет снят с производства в течение полугода. При этом бытует мнение, что если выбор остановить на микроконтрол-лере с ядром, которое используется в изделиях многих других производителей, то в случае проблем с поставками можно будет «пересесть» на продукцию другого производителя.

Тем, кто никогда не переносил проект с одной аппаратной платформы на другую, может показаться, что сделать это довольно просто, особенно если используется одно и тоже ядро. Специалисты, обладающие аналогичным опытом, знают, что даже если речь идет о микроконтроллерах одного и того же производителя, в случае применения новых модификаций МК, взамен выпускаемых ранее, имеется множество подводных камней.

На деле разработчик сталкивается с тем, что изменяется алгоритм работы периферийных устройств, изменяются количество, название и функциональность регистров специального назначения и т.п.

Если же Вы, например, используете микроконтроллер с ядром ARM 7 и хотите применить микроконтроллер другого производителя с тем же ядром, то здесь обойтись малой кровью тем более не удастся. Почему? Потому что Вам придется изучить совершенно новый микроконтроллер со своими уникальными особенностями (см. таблицу 1), а в данном случае общей будет только система команд. Не добавляют оптимизма и аппаратные ошибки — «баги» — которые у каждого производителя свои.

С точки зрения программирования это означает, что изменению подвергнется весь программный код, который, так или иначе, «связан» с периферийными устройствами или временными параметрами сигналов в системе. Как правило, не изменяется лишь алгоритм работы.

Иными словами не имеет существенного значения, какое ядро Вы сегодня выбрали. В случае если ВЫ намереваетесь в будущем использовать другую платформу, практически ВСЕ придется переделывать заново.

При использовании МК на основе ядра V850ES разработчик может изначально заложить в проект семейство контроллеров, наиболее подходящее именно для решения его задачи (семейства обозначается литерами «К», «F», «J», «Н» и т.д.). При разработке своих микроконтроллеров инженеры NEC Electronics постарались свести к минимуму усилия по замене одного типа МК на другой.

Так, например, «большие» МК могут эмулировать работу «маленьких» микроконтроллеров. Кроме того, процесс завершения производства микроконтроллеров NEC продолжается в течение 2-х с половиной лет (рис. 6).

После предварительного объявления о снятии с производства микроконтроллера в течение следующих 12 месяцев проводится анализ откликов потребителей данного микроконтроллера. Если анализ покажет достаточно высокий спрос, то дата снятия с производства данного наименования может отодвинуться.

После окончательного объявления о снятии с производства в течение 6 месяцев потребитель может сообщить ориентировочную потребность на ближайший год. В течение следующих 6 месяцев потребитель может сделать последний заказ, при этом, последняя отгрузка для этого заказа может быть произведена еще через 6 месяцев. Так осуществляется плавное и «безболезненное» прекращение производства микроконтроллеров NEC.

Электромагнитная совместимость

Повышенная тактовая частота, как правило, приводит к увеличению уровня излучаемых помех. На рисунке 7 приведен график спектральной плотности напряжения помех, излучаемых КМОП-микросхемами, работающими соответственно с тактовой частотой 2 МГц (кривая красного цвета) и 8 МГц (кривая синего цвета). Площадь, ограниченная кривыми (мощность излучения), примерно одинакова для обоих случаев, однако в первом случае составляющие спектральной плотности «размазаны» по оси частот, а значения локальных максимумов существенно меньше, чем во втором случае. Т.е. в пределах частотного диапазона максимумов спектральных составляющих микросхема, работающая с частотой 8 МГц, «шумит» на 12 дБ больше.

Для приложений, в которых используется АЦП с разрядностью более 10-бит, создаваемые процессором помехи оказывают существенное влияние на точность результатов измерений, поэтому для таких задач наиболее оптимальным видится применение микроконтроллеров, обеспечивающих максимальную, производительность при одинаковом значении тактовой частоты. Иными словами следует выбирать микроконтроллер с большей эффективностью кода команд, то есть в нашем случае, МК на основе ядра V850ES.

Как правило, параметры электромагнитного излучения (Electro Magnetic Emission — EME) процессоров недоступны для разработчиков, однако исключением являются микроконтроллеры NEC. Результаты таких исследований (измерения проведены в соответствии с требованиями IEC 61967-4) доступны при запросе информации у дистрибьютора. Полезными будут также рекомендации по трассировке печатной платы, с которыми можно ознакомиться на сайте NEC Electronics [6].

Надежность микроконтроллеров

Некоторые аспекты надежности, связанные с работой ОЗУ, были уже рассмотрены в разделе, посвященном производительности. Несколько слов о надежности флэш-памяти.

Рис. 8. Пример возможного распределения потенциалов «плавающего затвора» ячеек флэш-памяти.

Как известно, логическое состояние «0» или «1», которое хранится в одноразрядной ячейке флэш-памяти, зависит от величины заряда «плавающего затвора» полевого транзистора, на основе которого и построена ячейка памяти этого типа. В зависимости от записываемого логического уровня потенциал «плавающего затвора» должен теоретически принимать одно из двух граничных значений (см. рис. 8).

При записи, под воздействием разных факторов, потенциал «плавающего затвора» может принимать и промежуточные значения (рис. 8).

Потенциал затвора, близкий к любому из граничных значений, может стать причиной сбоя при дальнейшем использовании ячейки памяти. В подавляющем большинстве микроконтроллеров, имеющихся в настоящее время на рынке, не контролируется потенциал «плавающего затвора» при записи в ячейку.

Структура флэш-памяти современных    микроконтроллеров     NEC позволяет сразу после процесса записи проверить «качество» записанной информации. В случае если потенциал «плавающего затвора» не соответствует установленным значениям, выдается информация об ошибке при записи.

Необходимо отметить, что в процессе контроля происходит измерение уровня заряда, а не просто «пороговое» считывание «0» или «1». Такая проверка хоть и незначительно увеличивает время записи, однако в несколько раз повышает надежность хранения данных.

В микроконтроллерах NEC Electronics применяются также дополнительные меры, которые позволят избежать программного сбоя даже в случае «отказа» отдельных ячеек памяти. При этом запись данных во флэш-память осуществляется 32-разрядными фреймами, то есть одновременно с записью непосредственно данных происходит запись 6-разрядного кода коррекции в специально отведенную «теневую» область флэш-памяти.

Аналогично, при чтении флэш-памяти одновременно происходит и проверка целостности данных, а в случае единичного сбоя происходит коррекция данных «на лету» (см. рис. 9).

Применение перечисленных мер обеспечивает высокую надежность флэш-памяти и стабильность работы микроконтроллера NEC в целом.

Автор не имеет информации об использовании аналогичных методов в микроконтроллерах, выпускаемых компаниями Atmel или Philips,

Далее приведен без изменений фрагмент статьи [7] посвященной надежности микроконтроллеров разных производителей. Содержание статьи актуально и для нашего обзора.

...«Результат поиска приводится по убыванию информации о надежности продукции фирм. Поиск проводился по двум направлениям:

- по слову «reliability»;

- по слову «микроконтроллер» + 16...32 бит.

Вначале смотрим на сайте NEC: 28 записей от фраз типа:

Automotive Applications Mission (Применение в автотранспорте) — NEC Electronics (Europe) GmbH.

... And more than every second dashboard on the road in Europe is controlled by an NEC device. (...И более чем каждым второй автомобиль в Европе имеет, приборную панель, выполненную на микроконтроллерах NEC.)

до записей типа:

Job offer <<Analog Engineer (f/m) » (предложение работы: «инженер по аналоговой технике») NEC Electronics (Europe) GmbH.

... Mixed-signal circuit design (schematic entry, ..., reliability analysis). (...Проекты, содержащие аналого-цифровые цепи (разработка схем, ..., анализ надежности).

Рассмотрим для примера описание микроконтроллера µPD780816A, где уже на третьей странице есть фразы о том, что фирма NEC принимает все меры по повышению надежности, но разработчики тоже могут принять дополнительные меры в своих проектах.

| Документ | № (англ. язык) |
| --- | --- |
| Quality Grade on NEC Semiconductor Devices | C11531E |
| Reliability Quality Control on NEC Semiconductor Devices | C10983E |
| Semiconductor Devices Quality Assurance Guide | MEI-1202 |

Кроме того, в описании есть таблица, фрагмент которой приведен в таблице 5.

Но это и неудивительно, ибо производство NEC Electronics сертифицировано по основным промышленным стандартам, таким как ISO 9000 и TS16949. Все продукты фирмы разработаны в соответствии с APQP/РРАР и соответствуют стандартам АЕС, MIL и JEDEC.

Теперь проверим, что есть на других сайтах

Atmel. У фирмы Atmel для сравнения был взят документ на AT91SAM7S128, где слово «reliability» нашлось только на последней странице, как предостережение для тех, кто превышает предельно допустимые параметры.

Philips Semiconductor. У фирмы для тестирования были взяты микроконтроллеры LPC2119/LPC2129 - 16/32-разрядные однокристальные МК; 128/ 256-К6айт ISP/IAP-флэш с 10-битным АЦП и CAN. Хороший процессор, цена приемлемая, одно только плохо — фирма не дает на это изделие пожизненной гарантии и рекомендует не применять его в изделиях, связанных с риском для жизни.

Результат поиска

Что же показал наш поиск? Микроконтроллеров существует много. Но при всем многообразии выбора постепенно приходим к тому, что для ответственных применений необходимо выбрать производителя, для которого слово «надежность» не будет мелкой фразой на последней странице. Где надежность закладывается в изделие не на этапе рекламной кампании, сопутствующей началу продажи изделия, а при отборе и подготовке инженеров-разработчиков, для которых понятия «надежность» и «безотказность» являются фундаментом их проектов. Ну и «модельный ряд» хочется иметь побольше. И фирма NEC Electronics полностью оправдывает наши ожидания по надежности микроконтроллеров»...

Хотелось бы также затронуть вопрос о многочисленных ошибках, которые, пока еще присутствуют в ядрах процессоров ARM7. Они причиняют неудобства при программировании и не позволяют использовать эти микроконтроллеры в приложениях, в которых первостепенным является требование безотказной работы.

В свою очередь ядро V850 присутствует на рынке уже более 15 лет, и широкое применение созданных на базе этого ядра микроконтроллеров, в автомобильной электронике доказывает их высокую надежность.

По оценкам специалистов компании Gartner Dataquest, специализирующейся на исследованиях рынка высоких технологий, компания NEC Electronics имеет первое место в мире по объему продаж 32-разрядных микроконтроллеров [8]. В этом секторе рынка фирмы Atmel и Philips в пятерку лидеров не входят.

Доступность средств разработки

Не секрет, что если представится возможность воспользоваться бесплатным программным обеспечением, разработчики непременно воспользуются таким случаем. Далее приведено краткое описание бесплатных средств разработки 32-разрядных микроконтроллеров NEC.

Если Вы решили начать разработку с использованием ядра V850ES, то официальный дистрибьютор NEC Electronics в России, компания «ЭЛТЕХ» может бесплатно предоставить профессиональную среду разработчика, включающую Си-компилятор и симулятор от NEC Electronics с ограничением объема исполняемого кода в 128 Кбайт, что более чем достаточно для широкого круга задач.

Ядро V850ES поддерживают такие профессиональные платформы как IAR Embedded Workbench и Green Hills Sofware Workbench. Для процессоров NEC имеются бесплатные утилиты Applilet, позволяющие в интерактивном режиме создавать фрагменты программного кода, отвечающие за инициализацию, запуск, останов, и сброс периферийных устройств. Программирование и отладка современных микроконтроллеров, созданных на основе ядра V850ES, может производиться через стандартный порт UART.

Освоить работу с процессорами этих типов поможет использование, недорогого (56 Евро) оценочного комплекта EB-V850ES/HG2-EE (см. рис. 10), который поставляется вместе с демонстрационными программами.

Оценочный комплект EB-V850ES/ HG2-EE содержит микроконтроллер V850ES/HG2 с объемом флэш-памяти 128 Кбайт и семисегментный светодиодный индикатор. Также оценочный комплект предоставляет возможность пошаговой отладки программ.

ВЫВОДЫ

Если в рассматриваемых системах сбора и обработки данных требуется применить микроконтроллер с большим объемом флэш-памяти, развитой периферией, высокой эффективностью кода и нормированными показателями электромагнитных излучений, то наиболее предпочтительным является применение микроконтроллеров NEC, созданных на основе ядра V850ES.

Благодаря ряду преимуществ и конкурентной цене 32-разрядные МК компании NEC занимают лидирующую позицию по продажам во всем мире, и, уже начинают пользоваться большим спросом среди российских разработчиков.

ЛИТЕРАТУРА

- Информация с сайта: www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/02_06/6.htm.

- Информация с сайта: www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200207/1.html.

- Информация с сайта:  www.arm.com.

- Информация с сайта:  www.eembc.org.

- Информация с сайта: www.standardics.philips.com/support/documents/microcontrollers/pdf/article.challenge.8-bit.mcu.pdf.

- Информация с сайта: http://www.eu.nesel.com/pdf/U16935EE1U1AN00.PDF.

- Каршенбойм И. Микроконтроллеры NEC для автомобильной электроники// Компоненты и технологии, 2005, №7.

Gartner Dataquest (March 2006) GJ06193.

# Text boxes

Таблица. 2. Характерные особенности процессорного ядра V850ES и ARM7

Рис. 2. Изменение размера кода и времени выполнения программы в зависимости от количества РОН.

Рис. 3. Применение банка регистров ядра V850ES для оптимизации процедур обработки прерывания  (1–сохранение программного счетчика; 2–восстановление программного счетчика после обработки прерывания; 3–сохранение регистров общего назначения в стеке; 4–восстановление регистров общего назначения из стека).

Рис. 4. Иллюстрация к командам сложения/вычитания с ограничением результата (ядро V850ES). Инструкции используемые в DSPs: если результат превысит максимальное положительное значение, вернется значение 7FFFFFFFh; если результат операции станет меньше максимального отрицательного значения, вернется значение 80000000h

Таблица 4. Примеры программ логического сдвига на 27 разрядов вправо.

| Инструкции логичес- кого сдвига (barrel shifter) Параметр | Используются в ядре V85OES | Не используются в RISC-ядре других производителей |
| --- | --- | --- |
| Пример программного кода | SHR 27, Rn | SHR16 Rn SHR8 Rn SHR2 Rn SHR Rn |
| Количество инструкций | 1 | 4 |
| Время исполнения, тактов | 1 | 4 |

Рис. 6. Этапы прекращения выпуска микроконтроллеров NEC.

Рис. 7. Спектральная плотность напряжения помех, создаваемым КМОП-микросхемами, при работе с тактовой частотой 2 МГц, (кривая красного цвета) и 8 МГц, (кривая синего цвета)

Рис. 9 Использование битов коррекции для предотвращения сбоев.

Таблица 5. Название документов, подтверждающих качество выпускаемой продукции.

Рис. 10. Оценочный комплект EB–V850/YG2-EE